## Slide 2
第十二章 电能 能量守恒定律
第1节 电路中的能量转化

## Slide 3
课时学习素养目标：1.理解电功、电功率、电热、热功率的概念，知道
它们的区别与联系。（物理观念）
2.知道纯电阻电路和非纯电阻电路的特点和区别。（物理观念）
3.联系生活，能从能量转化与守恒的角度理解电路中的能量转化。
（科学思维）

## Slide 4
任务学习一 电功和电功率
任务学习二 焦耳定律
任务学习三 电路中的能量转化

## Slide 5
任务学习一 电功和电功率

## Slide 6
日常生活中，我们经常要用到各种家用电器，例如用电吹
风吹头发（如图所示），电吹风将电能转化为内能和机械
能，那么，电能是通过什么方式转化为其他形式的能？用
什么来衡量电流做功的快慢？
[答案] 通过电流做功；电功率。

## Slide 7
新知梳理
1.电能与电功
（1）关系：电能转化为其他形式的能，是通过______做功来实现的。
（2）电流做功的实质：导体中的恒定电场对自由电荷的______力在做功。
2.电功
（1）定义：电流在一段电路中所做的功，等于这段电路两端的______、
电路中的______、__________三者的乘积。
（2）公式： _____。
（3）单位：焦耳，符号是 。
电流
静电
电压
电流
通电时间

## Slide 8
3.电功率
（1）物理意义：表示电流做功的______。
（2）定义：电流在一段电路中所做的功与__________之比。
（3）表达式： ____。它表示，电流在一段电路中做功的功率
等于这段电路两端的电压与电流 的乘积。
（4）单位：瓦特，符号是。常用的单位：千瓦时 ，也称
“度”，__________ 。
快慢
通电时间

## Slide 9
思考交流
1.判断下列说法正误。
（1）用电器的功率越大，说明电流做的功越多。 ( )
×
[解析] 由 知，电功还与时间长短有关。
（2）电功与电能不同，电流做功的过程就是电能向其他形式的能量转
化的过程。 ( )
√

## Slide 10
2.电路中电（势）能如何转化为其他形式的能？
[答案] 自由电荷在静电力的作用下定向移动，静电力对自由电荷做功，
电荷的电势能减少，转化为其他形式的能。

## Slide 11
典例精讲
例1 多选题（2023福建厦门外国语学校月考）有两个灯泡、 ，额
定电压均为，额定功率分别为、 ，将它们接在电路中，下
列说法正确的是( )
BC
A. 若将它们串联接在电路中，两灯泡的总功率最大为
B. 若将它们串联接在电路中，两灯泡的总功率最大为
C. 若将它们并联接在电路中，两灯泡的总功率最大为
D. 若将它们并联接在电路中，两灯泡的总功率最大为

## Slide 12
[解析] 的额定电流为，电阻 ， 的额定
电流为，电阻 。当两灯泡串联时，电流
相等，要使两灯泡不被烧坏，电路中的最大电流为 ，两灯泡的最
大功率为 ，故A错误，B正确；当两灯泡并
联时，电压相等，当电压为 时，两灯泡皆可正常发光，此时两灯泡
总功率最大，为 ，故C正确，D错误。

## Slide 13
特别提醒
两灯泡并联时它们两端的电压相等，灯泡两端的最大电压为两灯
泡额定电压中较小的电压；两灯泡串联时通过它们的电流相等，电路
中的最大电流为两灯泡额定电流中较小的电流。

## Slide 14
总结归纳
1.额定功率和实际功率的比较
额定功率：用电器正常工作时的功率，额定功率的大小由用电器本身
的因素决定，与外界因素无关。
实际功率：用电器实际工作时消耗的电功率，为了使用电器不被烧坏，
要求其实际功率不能大于其额定功率。

## Slide 15
2.串、并联电路中的功率关系
电路 | 串联电路 | 并联电路
功率分配 |  | 
总功率 |  | 
电路 | 串联电路 | 并联电路
功率分配 |  | 
总功率 |  | 

## Slide 16
迁移应用
1.有额定电压都是，额定功率、 的两盏电
灯，若接在电压是 的电路上，则下列电路中能使两盏电灯均正常
发光且消耗功率最小的电路是( )
C
A. B. C. D.

## Slide 17
[解析] 对电灯有，可知，对于A项电路， ，
且有， ，B灯被烧毁，A错误。对于B项电路，
由于，A灯并联变阻器，并联电阻小于，所以 ，B
灯被烧毁，B错误。对于C项电路，B灯与变阻器并联，其并联电阻可
能等于，所以可能有 ，两灯均可以正常发光。对于
D项电路，若变阻器的电阻等于A、B灯的并联电阻，则
，两灯均可以正常发光。比较C、D项两个电路，C项
电路中变阻器功率为 ，而D项电路中变阻器功率为
，所以C项电路消耗的电功率最小。故选C。

## Slide 18
任务学习二 焦耳定律

## Slide 19
新知梳理
1.焦耳定律
（1）内容：电流通过导体产生的热量跟______________成正比，跟导
体的电阻及通电时间成正比。
（2）表达式： ______。
2.热功率
（1）定义：电流通过导体发热的功率。
（2）表达式： _____。
（3）单位：瓦特，符号是 。
电流的二次方

## Slide 20
典例精讲
例2 有一台电风扇额定工作电压为，额定电功率为 ，线圈电
阻为 ，电风扇接入电压为 的电路中，关于它每分钟产生的
热量，有四位同学计算如下，其中正确的是 ( )
C
A.
B.
C.
D.

## Slide 21
[解析] 电风扇正常工作时产生的热量是由线圈发热产生的，所以每分
钟产生的热量为 。故选C。

## Slide 22
迁移应用
2.（2024辽宁葫芦岛期中）取两根完全相同的电阻丝，第一次将两电阻
丝串联，第二次将两电阻丝并联，两次在电路加相同的电压。若两次
两电阻丝产生的总热量相同，则先后两次所用时间之比为( )
B
A. B. C. D.
[解析] 设每根电阻丝的电阻为，所加电压为 ，由焦耳定律可知，
，解得 ，故选B。

## Slide 23
任务学习三 电路中的能量转化

## Slide 24
新知梳理
1.电动机工作时的能量转化
（1）能量关系：电动机从电源获得能量，一部分转化为________，还
有一部分转化为______。
（2）功率关系：电动机消耗的功率、输出功率 、自身损失的功
率之间的关系是，即 。
2.电池充电时的能量转化
正在充电的电池，电能除了转化为化学能之外，还有一部分转化
为内能
机械能
内能

## Slide 25
思考交流
1.判断下列说法正误。
（1）电动机消耗的电能，一部分转化为机械能，一部分转化为线圈内
阻上的电热。 ( )
√
（2）电流通过电解槽时，电功等于电热。 ( )
×
[解析] 电解槽是非纯电阻元件，电功大于电热。

## Slide 26
2.电功，而电流通过用电器会产生焦耳热。那么 和
一定相等吗？和 有什么样的关系呢？
[答案] 纯电阻电路中，通过电流做功，电能全部转化为内能，此时电
功等于电热，即 。在非纯电阻电路中，电流做功将一部分电能
转化为内能，将另一部分电能转化为机械能或化学能等其他形式的能，
此时 。
3.电风扇正常工作时，电功与电热是否相等？若扇叶卡住不转时呢？
[答案] 电风扇正常工作时，电功大于电热；若扇叶卡住不转时，电功
等于电热。

## Slide 27
典例精讲
例3 有一台直流电动机，把它接入电压为 的电路时，电动机不转，
测得流过电动机的电流是；把它接入电压为 的电路中，电动机
正常工作，工作电流是 。
（1）求这台电动机的内阻；
[答案]
[解析] 电动机不转时电路为纯电阻电路，由欧姆定律可知，电动机的
内阻 。

## Slide 28
（2）求电动机正常工作时的输出功率；
[答案]
[解析] 电动机正常工作时电路为非纯电阻电路，消耗的总功率
热功率
则电动机正常工作时的输出功率 。

## Slide 29
（3）如在正常工作时，转子突然被卡住，此时电动机的发热功率为多大？
[答案]
[解析] 电动机的转子突然被卡住时，此时电路为纯电阻电路，发热功
率 。

## Slide 30
总结归纳
1.纯电阻电路与非纯电阻电路的比较
电路 | 纯电阻电路 | 非纯电阻电路
元件特点 | 电路中只有电阻元件， 如电炉丝、白炽灯 | 电路中除电阻元件外，还包括 能把电能转化为其他形式能的 用电器，如电动机、电解槽
是否适用公 式 | 适用， | 不适用，
电路 | 纯电阻电路 | 非纯电阻电路
元件特点 | 电路中只有电阻元件， 如电炉丝、白炽灯 | 电路中除电阻元件外，还包括 能把电能转化为其他形式能的 用电器，如电动机、电解槽

## Slide 31
电路 | 纯电阻电路 | 非纯电阻电路
能量转化 | 电能全部转化为内能： | 电能转化为内能和其他形式的 能量：， ，
功率特点 | 电功率等于热功率： | 电功率等于热功率与其他功率 之和：
电路 | 纯电阻电路 | 非纯电阻电路
能量转化 |  | 
功率特点 |  | 
续表

## Slide 32
2.电动机的功率和效率
（1）电动机的输入功率为电动机消耗的总功率: 。
（2）电动机的热功率为线圈上电阻的发热功率： 。
（3）电动机的输出功率为电动机将电能转化为机械能的功率：
。
（4）电动机的效率： 。

## Slide 33
3.电动机问题的一般步骤
（1）当电动机不转动、转子被卡住时，电动机为纯电阻元件，先根据
求解电动机的内阻，再利用 求解其热功率。
（2）当电动机正常运转时，电动机为非纯电阻元件，先求 ，再求
，最后求 。

## Slide 34
迁移应用
3.小型直流电动机（其线圈电阻为）与规格为“ ”的小灯
泡并联，再与阻值为 的电阻串联，然后接至 的电源
上，如图所示，小灯泡恰好正常发光，电动机正常工作，求：

## Slide 35
（1）通过电动机的电流；
[答案]
[解析] 灯泡正常发光，则通过灯泡的电流
通过电阻的电流
通过电动机的电流

## Slide 36
（2）电动机的输出功率 ；
[答案]
[解析] 电动机消耗的总功率
电动机的热功率
电动机的输出功率

## Slide 37
（3）电动机的效率。
[答案]
[解析] 电动机的效率

## Slide 38
4.（2024山东济宁高二期中）如图所示，将一盏标有“
”的灯泡和一电阻为 的电解槽串联后，接
在电压恒为 的直流电源两端，灯泡正常发光，则
( )
D
A. 电路消耗的总功率为
B. 电解槽消耗的电功率为
C. 电解槽的发热功率为
D. 电解槽的输出电功率为

## Slide 39
[解析] 灯泡正常发光，灯泡两端电压为 ，电路中的电流为
，电路消耗的总功率为 ，
故A错误；电解槽与灯泡串联，电解槽两端的电压为
，电解槽消耗的电功率为
，故B错误；电解槽的发热功率
，故C错误；电解槽的输出功率为
，故D正确。