## Slide 2
第十二章 电能 能量守恒定律
专题课 闭合电路的动态分析 含有电容器的电路

## Slide 3
题型一 闭合电路的动态分析
1.闭合电路的动态电路特点及分析思路
（1）特点：断开或闭合开关、滑动变阻器的滑片移动、电阻增大或减
小，均会导致电路电压、电流、电功率等变化。
（2）分析这类问题的基本思路

## Slide 4
2.闭合电路动态分析的方法
（1）程序法：在闭合电路中，由于局部电阻的变化（或开关的通、
断），引起各部分电压、电流（或灯泡明、暗）发生变化，分析此类
问题的基本思路是“局部 整体 局部”。若并联部分某个电阻 变
化，详细分析如下：

## Slide 5
（2）结论法——“串反并同”
“串反”：某一电阻增大（减小）时，与它串联或间接串联的电阻中的
电流、两端电压、电功率都将减小（增大）。
“并同”：某一电阻增大（减小）时，与它并联或间接并联的电阻中的
电流、两端电压、电功率都将增大（减小）。
（3）特殊值法与极限法：指因滑动变阻器滑片滑动引起电路变化的问
题，可将滑动变阻器的滑动端分别滑至两个极端去讨论。一般用于滑
动变阻器两部分在电路中都有电流通过时的情况。

## Slide 6
例1 （2024广东肇庆第一中学期中）如图所示电路中，
将开关闭合，当滑动变阻器的滑片从端向 端滑动
时，以下判断正确的是( )
B
A. 电压表示数变大，通过灯的电流变大，灯 变亮
B. 电压表示数变小，通过灯的电流变小，灯 变亮
C. 电压表示数变小，通过灯的电流变大，灯 变亮
D. 电压表示数变大，通过灯的电流变小，灯 变暗

## Slide 7
[解析] 开关闭合，当滑动变阻器的滑片从端向 端滑动时，滑动变阻
器接入电路的电阻减小，根据“串反并同”，可知灯 与滑动变阻器串联，
通过灯的电流变大，灯变亮，而灯 、电压表与滑动变阻器并联，
所以通过灯的电流变小，灯 变暗，电压表示数变小。故选B。

## Slide 8
迁移应用
1.电动势为、内阻为的电源与定值电阻、 及
滑动变阻器 连接成如图所示的电路。当滑动变阻
器的滑片由中点滑向 端时，下列说法正确的是
( )
C
A. 电压表和电流表读数都增大
B. 电压表和电流表读数都减小
C. 电压表读数增大，电流表读数减小， 读数增大
D. 电压表读数减小，电流表读数增大， 读数减小

## Slide 9
[解析] 由题图可知滑动变阻器的滑片由中点滑向 端时，滑动变阻器连
入电路中的阻值增大，则外电路的总阻值增大，干路电流 减小，故
电流表读数减小；路端电压，因减小，所以 增大，即
电压表的读数增大；两端电压，因 减小，所以
增大，由知，增大，即电流表 的读数增大，故C正确，A、
B、D错误。

## Slide 10
2.多选题（2024河南高二联考）在如图所示的电路中，电源的输出电压
不变，、、是三个定值电阻，当滑动变阻器 的滑片向下滑动
时( )
AD
A. 电压表示数变小 B. 电流表 示数变小
C. 电压表示数变大 D. 电流表 示数变大

## Slide 11
[解析] 当滑动变阻器的滑片向下滑动时， 接入电路的阻值变小，
电路的总电阻变小，根据闭合电路欧姆定律可知，电路总电流变大，
、两端的电压变大，故电流表示数变大，电压表 示数变小，
电压表示数变小，A正确，B、C错误；电压表示数变小， 阻值
不变，通过的电流变小，电路总电流变大，则通过 的电流变大，
故电流表 示数变大，D正确。

## Slide 12
题型二 含有电容器的电路
1.电路的简化
电路稳定时，把电容器所在的支路视为断路，简化电路时可以去
掉，求电荷量时再在相应位置补上，根据 计算。
2.电路稳定时电容器的分析
电路稳定后，电容器在电路中相当于一个阻值无限大的元件，与
电容器串联的电路中没有电流，同支路的电阻相当于导线，即电阻不
起降低电势的作用，但电容器两端可能出现电势差。电容器两端电压
等于并联支路两端的电压。

## Slide 13
3.电路变化带来的电容器变化
电路中电流、电压的变化可能会引起电容器的充、放电。若电容
器两端电压升高，电容器将充电；若电压降低，电容器将通过与它连
接的电路放电，电荷量的变化量 。

## Slide 14
例2 （2023河北衡水模拟）在如图所示的电路中，
电源的负极接地，其电动势为、内阻为，、
为定值电阻，为滑动变阻器， 为电容器， 、
分别为理想电流表和电压表。在滑动变阻器的滑
D
A. 电压表示数变小 B. 电流表示数变小
C. 电容器所带电荷量增多 D. 点的电势降低
片自端向 端滑动的过程中，下列说法中正确的是( )

## Slide 15
[解析] 解法1:程序法
下移接入电路的阻值减小 外电路总电阻减小 总电流
增大 路端电压减小、 两端电压即电压表示数
增大、及电容器C两端电压减小 电容器
所带电荷量减小、中电流减小、点电势降低 通过
的电流即电流表示数 增大,只有D正确。
解法2:“串反并同”结论法

## Slide 16
滑片下移时接入电路中的阻值减小,电流表与串联，示数增大; 与
串联,其两端电压增大,故电压表示数增大;电容器与 并联,其两端电
压减小,所带电荷量减小;因,与 并联,其两端电压
减小,故 降低,只有D正确。
解法3:极限法
将移至端,则C、、都被短路, 直接变为0,可知电流表示数增大,
电压表示数增大, 减小,只有D正确。

## Slide 17
迁移应用
3.如图所示的电路中，电源的电动势为 、内阻
为，为电容器，为定值电阻， 为滑动变阻
器。开关闭合后，灯泡 可以正常发光，当滑动
变阻器的滑片向右移动时，下列判断正确的是
( )
C
A. 路端电压变小 B. 灯泡 将变亮
C. 电容器的电荷量将增加 D. 中有由右向左的电流

## Slide 18
[解析] 当滑动变阻器的滑片向右移动时，滑动变阻器接入电路的电阻
增大，外电阻增大，电路中电流减小，路端电压增大，A错误；电路中
电流减小，灯泡 的功率减小，灯泡变暗，B错误；电容器两端的电压
等于路端电压，其电压增大，根据 可知，电容器C的电荷量增
加，C正确；电容器的电荷量增加，电容器充电，则经过 的电流方向
为由左向右，D错误。

## Slide 19
4.多选题（2023黑龙江哈尔滨期中）如图所示，
已知， ， ，
， ， ， ，
开关、原来处于断开状态，先闭合 再闭
合 ，下列说法中正确的是( )

## Slide 20
A. 闭合、 断开的情况下，当电路稳定时，电容器所带电荷量
B. 闭合、 断开的情况下，当电路稳定时，电容器所带电荷量
C. 闭合瞬间，上有从到 方向的电流
D. 闭合直到电路稳定时，有的电荷通过
√
√
√

## Slide 21
[解析] 闭合、 断开的情况下，当电路稳定时，电容器所在支路电
压与两端电压相同，由闭合电路欧姆定律，可得 ，则
，解得电容器所带电荷量 ，故A正确，
B错误； 闭合瞬间，外电路的并联部分电路阻值减小，由分压原理可
知，并联部分的电压将随之减小，电容器放电，上有从到 方向的
电流，故C正确； 闭合直到电路稳定时，并联部分电阻为
，由闭合电路欧姆定律，有 ，可得
,可知通过的电荷量为 ，
故D正确。