## Slide 1
1.3 平抛运动1.3 平抛运动
第十一章 电路及其应用
第 四节 串联电路和并联电路
高中物理必修第三册

## Slide 2
1.串联：把几个导体元件依次首尾相连，接入电路，这样的连接方式叫做串联。
复习引入

## Slide 3
2.并联：把几个元件的一端连在一起，另一端也连在一起，然后把两端接入电路，这样的连接方式叫并联。
S
S1
L1
S2
L2
A
B
S
A
L2
L1
S2
S1
B
复习引入

## Slide 4
电阻的串联
电路 名称 | 串联电路
电流关系 | 
电压关系 | 
电阻关系 | 
I=I1=I2=…=In
U＝U1＋U2＋…＋Un
R总＝R1＋R2＋…＋Rn
各处电流相等，
总电压等于各部分电压之和，
总电阻等于各部分电阻之和，
电压关系：
电流关系：
【推论】
I=I1=I2=…=In
U＝U1＋U2＋…＋Un
R总＝R1＋R2＋…＋Rn

## Slide 5
电阻的串联
证明 ： 电流关系
I=I1=I2=…=In
【推论1】
电压与其电阻成正比

## Slide 6
电阻的串联
【推论2】
R总大于任一电阻
n个相同电阻R串联：
任一电阻变大，R总变大
【推论3】
【推论4】

## Slide 7
电阻的并联
电路 名称 | 并联电路
电流关系 | 
电压关系 | 
电阻关系 | 
I1
I2
I
I=I1+I2+=…+In
+…+
【证明】
总电流等于各支路电流之和，
各支路两端电压相等，
U＝U1＝U2＝…＝Un
总电阻的倒数等于各支路电阻的倒数之和，
电压关系：
电流关系：
U＝U1＝U2＝…＝Un
I=I1+I2+=…+In

## Slide 8
电阻的并联
【推论1】
1.电流之比等于电阻倒数之比(电阻的电流与其电阻成反比)
【证明】

## Slide 9
电阻的并联
【推论2】
R总小于任一电阻
【推论3】
任一电阻变大，R总变大
【推论4】
n个相同电阻R并联：

## Slide 10
电阻的串联与并联
电路 名称 | 串联电路 | 并联电路
电流关系 |  | 
电压关系 |  | 
电阻关系 |  | 
I=I1=I2=…=In
U＝U1＋U2＋…＋Un
R总＝R1＋R2＋…＋Rn
各处电流相等，
总电压等于各部分电压之和，
总电阻等于各部分电阻之和，
I=I1+I2+=…+In
+…+
总电流等于各支路电流之和，
各支路两端电压相等，
U＝U1＝U2＝…＝Un
总电阻的倒数等于各支路电阻的倒数之和，
重要结论：串、并联电路中一个电阻增大，总电阻增大

## Slide 11
【例1】有一盏灯泡，额定电压U1=40V，正常工作时通过的电流I=5.0A，若应急使用在U=220V的照明电路中，可以如何连接？
串联一个36Ω的电阻
练习

## Slide 12
练习

## Slide 13
练习

## Slide 14
【例3】如图所示，滑动变阻器的总阻值为R0，定值电阻的阻值为R，
要使定值电阻的两端电压是电源提供的恒定电压U的一半，滑动触头P应滑到的位置是（ ）
A．距a端 处 B．距a端 处
C．距a端 处 D．无论调到什么位置均不能满足要求
B
练习

## Slide 15
练习

## Slide 16
灵敏电流表(表头)
1.作用：
测量微小电流和电压
2.三个主要参数
①内阻:电流计内阻Rg
②量程：满偏电流 Ig
③满偏电压Ug
3.电路图符号：
G
常用的电流表和电压表都是由小量程的电流表G改装而成的。
电表的改装

## Slide 17
改装电压表
一.在表头G＿联一个阻值较＿的电阻，可把电流表G改装成电压表
Ig
Rg
R
V
U
Ug
UR
U
大
串
电表的改装
1.原理：串联分压
2.方法：串联电阻
3.再将表盘对应示数改装。
0
1
2
3
mA
0
1
2
3
V

## Slide 18
【例4】
练习
解：串联电阻的阻值为：
改装后电压表内阻为：

## Slide 19
改装电流表
(2)在表头G＿联一个阻值较＿的电阻，可把电流表G改装成电流表
小
并
U
I
Rg
Ig
IR
R
A
U
I
电表的改装
1.原理：并联分流
2.方法：并联电阻
3.再将表盘对应示数改装。
0
0.2
0.4
0.6
A
0
1
2
3
mA

## Slide 20
【例5】
练习
解：1.串联电阻的阻值为：
电压表内阻为：
2.并联电阻的阻值为：
电流表内阻为：

## Slide 21
表头改装为电压表及大量程电流表的比较
 | 改装电压表 | 改装电流表
电路 |  | 
R的作用 |  | 
R的计算 |  | 
电表的总电阻 |  | 
分压
分流
电表的改装

## Slide 22
【练习1】(单)如图所示的电路，是用一个灵敏电流计G和一个可变电阻R改装成的量程更大的电表，下列判断正确的是（ ）
A．改装成了电流表，R增大时量程减小
B．改装成了电流表，R增大时量程增大
C．改装成了电压表，R增大时量程减小
D．改装成了电压表，R增大时量程增大
A
练习

## Slide 23
【练习2】(单)一电压表，内阻为3 kΩ，量程为0～3 V，要把它改装成一个量程为0～15 V的电压表，需要给它（ ）
A．并联一个12 kΩ的电阻
B．并联一个15 kΩ的电阻
C．串联一个12 kΩ的电阻
D．串联一个15 kΩ的电阻
C
练习

## Slide 24
D
练习