## Slide 1
第三章 交变电流
3.3 变压器
——选修2——

## Slide 2
学习目标
1.了解变压器的构造及工作原理。
2.通过实验探究变压器原、副线圈两端的电压与匝数的关系。
3.掌握理想变压器原、副线圈电压、电流、功率的关系。
4.了解几种常见的变压器。

## Slide 3
情景引入
生产生活中有各种变压器，有的把低压升为高压，有的把高压降为低压。
变压器是如何改变电压的呢？

## Slide 4
一、变压器原理
1.变压器构造
（1）铁芯：绝缘硅钢片叠合而成
（2）原线圈：与交流电源相连的线圈叫做原线圈，也叫初级线圈
（3）副线圈：与负载相连的线圈叫做副线圈，也叫次级线圈

## Slide 5
一、变压器原理
思考： 变压器原副线圈不相通，那么在给原线圈接交变电压U1后，副线圈电压U2是怎样产生的？
------互感现象

## Slide 6
一、变压器原理
闭合铁芯可以将更多的磁感线限制在其内，形成一个闭合的磁路。尽量减小磁场能的散失。
线圈中铁芯的功能

## Slide 7
一、变压器原理
原线圈接交流电
原线圈中的磁场发生改变
在铁芯中产生变化的磁通量
副线圈产生感应电动势
副线圈中的磁通量随之发生改变
副线圈有感应电流

## Slide 8
一、变压器原理
在输入交流电压一定时，原线圈、副线圈取不同的匝数，副线圈输出的电压也不一样。
变压器原、副线圈两端的电压与线圈的匝数有什么关系呢？

## Slide 9
一、变压器原理
实验：探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系
实验思路：
利用可拆变压器进行探究。可拆变压器能方便地从不同接线柱上选取不同匝数的线圈。
实验方法：
控制变量法
保持原线圈输入的电压一定，改变原、副线圈的匝数，测量副线圈上的电压。

## Slide 10
一、变压器原理
总结：
在误差允许的范围内，原副线圈电压之比是等于它们的匝数。
经过实验，得到一下数据

## Slide 11
一、变压器原理
误差分析：
（原因：能量损耗）
①变压器线圈通过电流时会发热；
②铁芯在交变磁场的作用下也会发热；
③交变电流产生的磁场也不可能完全局限在铁芯内。

## Slide 12
一、变压器原理
现实中的变压器：
1．由于漏磁，通过原、副线圈的每一匝的磁通量不严格相等造成误差。
2．原、副线圈有电阻，原、副线圈中的焦耳热损耗(铜损)，造成误差。
3．铁芯中有磁损耗，产生涡流造成误差。
理想变压器：
我们把没有能量损失的变压器叫作理想变压器。理想变压器也是一个理想化模型。

## Slide 13
二、电压与匝数的关系
实验和理论都表明，理想变压器原、副线圈的电压之比，等于原、副线圈的匝数之比
n2 > n1 U2 > U1 ── 升压变压器
n2 < n1 U2 < U1 ── 降压变压器

## Slide 14
二、电压与匝数的关系
原、副线圈中的功率关系
理想变压器无能量损失，所以副线圈的输出功率等于原线圈的输入功率。
说明：
2.如果负载中有多个副线圈输出时，输入功率等于副线圈上输出功率之和。
1.变压器的输入功率由输出功率决定。

## Slide 15
二、电压与匝数的关系
原、副线圈中的频率关系
在原线圈中接上周期性变化的电流在副线圈中激发出同频率的交流电。
f 1 = f 2
变压器不会改变交变电流原线圈中的频率大小

## Slide 16
二、电压与匝数的关系
理想变压器原副线圈的电流跟它们的匝数成反比
此公式只适用于一个副线圈的变压器
原、副线圈中的频电流关系

## Slide 17
二、电压与匝数的关系
变压器中能量转化
变压器能输送电能是利用了电磁感应。
在原线圈上由变化的电流激发了一个变化的磁场，即电场的能量转变成磁场的能量；
通过铁芯使这个变化的磁场几乎全部穿过了副线圈，于是在副线圈上产生了感应电流，磁场的能量转化成了电场的能量。

## Slide 18
三、常见的变压器
1.自耦变压器
U1
U2
n1
n2
升压变压器
n1
n2
U1
U2
降压变压器
自耦变压器的原副线圈共用一个线圈
U2
U1
A
B
P

## Slide 19
三、常见的变压器
2.互感器
A
V
电流互感器
电压互感器

## Slide 20
四、课堂练习
1.关于理想变压器的工作原理，下列说法不正确的是（ ）
A.原、副线圈缠绕在一个闭合铁芯上，是为了减少磁场能的损失，有效地传送电能
B.铁芯不用整块金属做成，是为了防止原、副线圈短路，造成危险
C.变压器不改变交变电流的频率，只改变电压大小
D.当原线圈接入恒定电流时，副线圈没有电压输出
B

## Slide 21
四、课堂练习
2.某同学设计了一个充电装置，如图所示，假设永磁铁的往复运动在螺线管中产生近似正弦式交流电，周期为0.2 s，电压最大值为0.05 V，理想变压器原线圈接螺线管，副线圈接充电电路，原、副线圈匝数比为1∶60，下列说法正确的是（ ）
A.交流电的频率为10 Hz
B.副线圈两端电压最大值为3 V
C.变压器输入电压与永磁铁磁场强弱无关
D.充电电路的输入功率大于变压器的输入功率
B

## Slide 22
四、课堂练习
3.如图所示的电路中，变压器为理想变压器，a、b接在电压有效值不变的交流电源两端，R0为定值电阻，R为滑动变阻器。现将变阻器的滑片从一个位置滑动到另一位置，观察到电流表A1的示数增大了0.2 A，电流表A2的示数增大了0.8 A，则下列说法正确的是( )
A．电压表V1示数增大
B．电压表V2、V3示数均增大
C．该变压器起升压作用
D．变阻器滑片是沿c→d的方向滑动
D

## Slide 23
四、课堂练习
4.一理想变压器的原线圈匝数为n1＝1 000匝，副线圈匝数为n2＝200匝，电阻R＝88 Ω，原线圈接入电压U1＝220 V的交流电源，电压表和电流表对电路的影响可忽略不计，则下列说法正确的是( )
A.通过原线圈和副线圈的交流电的频率之比为5∶1
B.电流表的示数为0.1 A
C.电压表的示数为1 100 V
D.电阻R的电功率为44 W
B

## Slide 24
总结
1、变压器的原理
2、电压与匝数的关系
变压器的结构和工作原理
①功率关系：
P入= P出
②频率关系：
③电压关系：
④电流关系：
f 1 = f 2

## Slide 25
砥砺前行
不负韶华